## Slide 1: Curso de capacitación para profesionales en desinfección y limpieza

## Slide 2
Este curso fue creado por la District of Columbia Hospital Association (DCHA) en colaboración con el Departamento de Salud del Distrito de Columbia y la Food and Drug Administration. La División de Planificación, Ingeniería y Seguridad en Instalaciones de la Food and Drug Administration proporcionó generosamente el tiempo, personal y recursos para este proyecto. El Departamento de Salud del Distrito de Columbia proporcionó los fondos para pagar los materiales del curso. El autor desea agradecer a todas aquellas personas quienes generosamente dieron su tiempo para proporcionar comentarios y ayuda técnica durante la creación de este curso.
Agradecimientos

## Slide 3: Índice de contenido
Objetivos del curso
Examen preliminar
1.0 Visión general de riesgos ocupacionales
2.0 Microorganismos y agentes infecciosos
3.0 Desechos infecciosos
4.0 Limpieza para la salud
5.0 Seguridad en el manejo de materiales peligrosos
6.0 Prevención de piquetes de aguja y lesiones
7.0 Respuesta ante derrames
8.0 Requerimientos para el transporte de desechos médicos
regulados
9.0 Definiciones
Examen posterior

## Slide 4: Objetivos del curso
Este programa de estudio proporcionará a los profesionales en desinfección y limpieza (y a otras personas que manejan los desechos infecciosos) la información que necesitan para realizar sus trabajos con seguridad. Los participantes del programa se familiarizarán con los requisitos de la Norma de la OSHA (Occupational Safety and Health Administration) sobre comunicación sobre riesgos y patógenos transportados por la sangre. Al realizar con éxito el examen posterior, los participantes demostrarán sus conocimientos en las siguientes áreas:
Riesgos ocupacionales relacionados con el manejo de desechos infecciosos, desinfección de superficies contaminadas y respuesta ante incidentes de materiales infecciosos
Control de infecciones en el trabajo
Hojas de datos de seguridad de materiales y riesgos relacionados con el uso de desinfectantes químicos
Selección de equipo adecuado para protección personal
Procedimientos de limpieza y respuesta ante derrames
Iniciativa para la reducción de desechos infecciosos de la American Hospital Association patrocinada por la EPA
Requisitos para el empaque y transporte de desechos médicos infecciosos o controlados
Los participantes que terminen con éxito este curso recibirán un Certificado de Capacitación.

## Slide 5: Examen preliminar
Este examen tiene como objetivo ayudar al participante a demostrar lo que sabe al principio del curso.
1. Un riesgo es cualquier cosa que tiene el potencial de provocar una lesión o un daño. Encierre en un círculo su respuesta: Verdadero Falso
2. Un empleado con fiebre siempre debe presentarse a trabajar. Encierre en un círculo su respuesta: Verdadero Falso Sólo si la fiebre es de menos de 38 °C
3. La diarrea es a menudo una señal de infección.
Encierre en un círculo su respuesta: Verdadero Falso
4. Las infecciones son provocadas por organismos diminutos llamados germenes.
Encierre en un círculo su respuesta: Verdadero Falso
5. ¿Es posible utilizar los desinfectantes para matar los germenes que se encuentran en una superficie?
Encierre en un círculo su respuesta: Sí No A veces, depende del germen.
6. Lavarse las manos es lo más importante que uno puede hacer para evitar la propagación de infecciones.
Encierre en un círculo su respuesta: Verdadero Falso
7. Si se pica con un aguja, todo lo que debe hacer para evitar enfermarse es lavarse las manos.
Encierre en un círculo su respuesta: Verdadero Falso
8. Las leyes establecen que su empleador le dé información sobre los riesgos de sustancias químicas en su trabajo.
Encierre en un círculo su respuesta: Verdadero Falso
9. No importa en qué basurero ponga los desechos médicos siempre y cuando estén en una bolsa roja.
Encierre en un círculo su respuesta: Verdadero Falso
10. No se enfermará si se pica con una aguja.
Encierre en un círculo su respuesta: Verdadero Falso

## Slide 6: Riesgos ocupacionales

## Slide 7: 1.0 Visión general de riesgos ocupacionales
Los profesionales en desinfección y limpieza que trabajan en hospitales y otros centros de asistencia médica enfrentan muchos riesgos en el trabajo todos los días. A continuación se enumeran algunos de estos riesgos:
Cuando entran a las habitaciones de los pacientes, se exponen a enfermedades infecciosas.
Corren el riesgo de exponerse a agentes patógenos transportados por la sangre y que pueden encontrarse en las jeringas que en ocasiones son arrojadas a los depósitos de desechos generales y de riesgos biológicos.
Trabajan con sustancias químicas que a menudo son corrosivas y peligrosas si no son manejadas adecuadamente.
Representan un grupo de trabajadores que corren el riesgo de adquirir una alergia al látex debido al contacto constante con este material.
Pueden sufir lesiones por caídas y resbalones o por levantar objetos pesados.
Todos los riesgos mencionados anteriormente pueden ser controlados estableciendo sistemas de advertencia, controles de ingeniería y administrativos y prácticas de trabajo seguras. Con el fin de garantizar el control de riesgos en los centros de trabajo, la OSHA ha establecido muchas leyes que los empleadores deben cumplir para así proporcionar un ambiente de trabajo libre de riesgos para sus empleados.

## Slide 8: Microorganismos y agentes infecciosos

## Slide 9: 2.0 Microorganismos y agentes infecciosos
El diccionario Webster define la palabra "microorganismo" como un animal o planta de tamaño microscópico. Un animal o planta de este tamaño es muy pequeño para verse a simple vista y sólo es posible verse con un instrumento especial llamado microscopio. Existen muchos tipos diferentes de microorganismos. Algunos de ellos pueden hacer que la gente se enferme y a menudo se les llama germenes. En un laboratorio de un hospital hay muchos microscopios que utilizan los técnicos para identificar los germenes que provocan enfermedades en la gente. Los germenes son de muchas formas y tamaños y en ocasiones se les llama agentes infecciosos. Existen seis tipos diferentes de agentes infecciosos que reconocen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y se presentan a continuación:
1. Agentes bacteriales: tuberculosis (TB), estafilococo o legionella (legionelosis)
2. Agentes micóticos: aspergilo (hongo), tinea (tiña)
3. Agentes virales: virus de la hepatitis B, hepatitis C y VIH (SIDA)
4. Agentes parasíticos: giardia y tricomoniasis
5. Priones: kuru y enfermedad de Crutzfeldt-Jakob disease (CJD o enfermedad de las vacas locas)
6. Agentes ricketsianos: fiebre manchada de las Montañas Rocallosas y enfermedad de Lyme
Aunque sólo se han dado unos cuantos ejemplos de cada agente infeccioso, existen muchos más que provocan enfermedades en la gente.

## Slide 10
Para que un agente infeccioso provoque una enfermedad, la persona debe primero entrar en contacto con dicho agente. A este contacto se le llama exposición. A continuación se presentan algunos ejemplos de exposiciones que pueden ocurrir en un hospital:
EJEMPLO 1
Algunas bacterias infecciosas pueden encontrarse en la saliva de un paciente con tuberculosis (TB). Si el paciente tose, la bacteria de TB pasa al aire con la saliva y puede infectar a cualquier persona que se encuentre en la habitación y que no esté utilizando una mascarilla (respitador N-95). El entrar en contacto con la bacteria TB es un ejemplo de cómo una persona podría exponerse a la tuberculosis y enfermarse.
La tuberculosis es una enfermedad muy difícil de tratar y son muchas las personas que mueren por esta enfermedad. Los profesionales en desinfección y limpieza que trabajan en los hospitales deben protegerse utilizando mascarillas cuando entren a las habitaciones aisladas de pacientes con TB. En una publicación de 1995, los investigadores del CDC publicaron los resultados de un estudio en el que se indicaba que cada año el riesgo de contraer tuberculosis era mayor para los trabajadores de limpieza de un hospital que para las enfermeras.

## Slide 11
La hepatitis es una enfermedad que ataca al hígado y que puede llegar a causar la muerte del paciente. Los profesionales en desinfección y limpieza que trabajan en los hospitales deben protegerse de los piquetes de agujas utilizando guantes resistentes cuando manejen bolsas rojas o recipientes de instrumentos cortantes. En una alerta publicada en 1999 por el CDC, el gobierno informó que del 6 al 30 por ciento de los trabajadores no vacunados pueden contraer la hepatitis B con tan sólo una vez que se piquen con un aguja infectada. Eso significa que si 100 profesionales en desinfección y limpieza se pican con una aguja infectada con sangre que contenga el virus de la hepatitis B, entonces de 6 a 30 de estas personas se enfermará de hepatitis. Hay dos formas de reducir el índice de transmisión del virus de hepatitis B por piquetes de agujas:
1. Vacunarse contra la hepatitis B
2. Reportar los piquetes de aguja al personal encargado del control de infecciones y aceptar el tratamiento indicado.
EJEMPLO 2
Los virus infecciosos se encuentran, por ejemplo, en la sangre de un paciente con hepatitis B (HBV) o una hepatopatía. Si un profesional en desinfección y limpieza se pica con una aguja que se utilizó para extraer sangre a un paciente con hepatitis B, se habrá expuesto al virus de esta enfermedad.

## Slide 12
El objetivo principal del programa de limpieza de un hospital es evitar la propagación de agentes infecciosos entre los pacientes y los empleados. Los profesionales en desinfección y limpieza desempeñan un papel importante en la consecución de esta meta protegiéndose a sí mismos de las siguientes formas:
Usando guantes resistentes a los piquetes cuando estén manejando cualquier tipo de desechos hospitalarios incluyendo bolsas con desechos biológicos, recipientes de desechos infecciosos y bolsas de basura de cualquier color
Si utilizan este tipo de guantes, deben lavarlos al pasar de una habitación a otra a fin de evitar la transferencia de microorganismos de un paciente a otro
Usando el equipo adecuado de protección personal cuando limpien algún derrame de material potencialmente infeccioso
Lavando los guantes con un jabón antibacteriano inmediatamente después de entrar en contacto con la sangre o líquidos corporales, ropa de cama sucia o equipo contaminado
Reportando inmediatamente cualquier lesión provocada por piquetes de aguja u objetos cortantes al personal encargado del control de infecciones
Siguiendo las recomendaciones que le dé el personal encargado del control de infecciones después de una exposición potencial con el fin de evitar infecciones
Participando en la capacitación sobre agentes patógenos presentes en la sangre que imparte la OSHA
Siguiendo las instrucciones encaminadas a prevenir infecciones e incluso vacunarse contra la heptatitis B
Lavándose las manos inmediatamente después de quitarse los guantes
Lavándose las manos antes y después de comer, fumar, aplicarse cosméticos o preparar alimentos
Quedándose en casa a descansar cuando tengan fiebre o tengan algún malestar relacionado con un resfriado, influenza o alguna infección

## Slide 13: Desechos infecciosos

## Slide 14: 3.0 Desechos infecciosos
La Environmental Protection Agency (EPA) establece que los desechos infecciosos pueden provocar enfermedades infecciosas. Un desecho es infeccioso si contiene suficientes agentes infecciosos como para provocar una enfermedad en una persona si ésta se expone al material de desecho. La persona debe entrar en contacto con el material de desecho para que ocurra una exposición. Los desechos infecciosos se clasifican de acuerdo con las siguientes categorías:
Desechos de aislamiento son aquellos que se generan en las habitaciones aisladas en donde se atiende a los pacientes con enfermedades infecciosas.
Cultivos y cepas de agentes infecciosos y biológicos relacionados son aquellos desechos que por lo general se producen en el laboratorio y que pueden incluir cultivos de especímenes, vacunas desechadas, recipientes de cultivos y utencilios usados para la transferencia, inoculación y mezcla de cultivos.
Sangre humana y sus derivados son desechos que pueden encontrarse en cualquier parte de un hospital, pero es más frecuente encontrarlos en el laboratorio, en el quirófano, en las salas de labor y parto. Este tipo de desechos incluye sangre, suero, plasma y otros derivados de la sangre.
Desechos patológicos son desechos que generalmente se encuentran en los laboratorios de patología y salas de autopsia. Incluyen tejidos, órganos, partes del cuerpo y líquidos corporales eliminados durante la cirugía o la autopsia.
Instrumentos cortantes contaminados son desechos que pueden encontrarse en cualquier parte de un hospital pero se encuentran con mayor frecuencia en áreas donde los pacientes reciben tratamiento y en el laboratorio. Incluyen las agujas hipodérmicas, jeringas, pipetas de cristal, cristal roto y escalpelos.

## Slide 15
Cuerpos de animales muertos, partes corporales, ropas de cama y camas son desechos que pueden encontrarse en los laboratorios de investigación médica en donde los animales están expuestos a microorganismos infecciosos mientras los investigadores tratan de estudiar las causas y remedios para las enfermedades.
Desechos varios son todos aquellos materiales que probablemente estén contaminados con microorganismos infecciosos. Incluyen materiales contaminados encontrados en las unidades de diálisis, quirófanos y salas de autopsia, y áreas de laboratorio.
Si un objeto ha entrado en contacto con la sangre o líquidos corporales, se considera contaminado y probablemente infeccioso, por lo tanto, debe ser tratado como un desecho infeccioso. Todos los desechos infecciosos deben ser desechados adecuadamente de confirmidad con la ley federal conocida como Norma OSHA sobre patógenos transportados por la sangre. Desechar en forma adecuada significa lo siguiente:
Todas las agujas u objetos cortantes contaminados deben ser colocados en recipientes con tapa, resistentes a los piquetes, a prueba de fugas, de color rojo o con la etiqueta de riesgo biológico.
Todos los demás desechos infecciosos deben ser colocados en bolsas o recipientes con tapa, a prueba de fugas, de color rojo o con la etiqueta de riesgo biológico.
        Etiqueta de riesgo biológico

## Slide 16
De acuerdo con Health Care Without Harm, un organismo no lucrativo, "los hospitales producen aproximadamente dos millones de toneladas de desechos sólidos por año". Del 10 al 15 por ciento de dicha cantidad es catalogado como infeccioso y el resto son desechos generales como papel, cartón, plásticos, deschos de alimentos, metales, cristal, madera y otros materiales. Todos los desechos sólidos son enviados a rellenos sanitarios o incineradores para ser eliminados. Ningún método de desecho es ideal. Los rellenos sanitarios representan una amenaza para las reservas de agua potable locales dado que liberan líquidos tóxicos y los incineradores dañan la reserva de aire en el mundo al emitir tóxicos contaminantes. El problema con los incineradores es peor que el problema con los rellenos sanitarios porque los contaminantes de los incineradores viajan por todo el mundo y nunca se les puede recoger ni controlar una vez que son liberados, en tanto que los líquidos tóxicos que generan los rellenos sanitarios pueden ser recolectados y tratados en el lugar para eliminar sus propiedades dañinas.

## Slide 17
De acuerdo con el CDC, sólo una categoría de desechos infecciosos debe ser incinerada para proteger la salud del público y estos son los desechos patológicos. Aunque los desechos patológicos constituyen sólo el dos por ciento de los desechos sólidos de un hospital, algunos hospitales envían hasta el 100 por ciento de us desechos sólidos en bolsas rojas a un incinerador de desechos médicos, lo cual provoca daños innecesarios a nuestro ambiente.
sólo cerca del 10 por ciento serían desechos infecciosos...
y dos por ciento serían desechos patológicos que requieren incineración.
Si el 100 por ciento de los desechos sólidos de hospitales se tirara en bolsas rojas...

## Slide 18
De acuerdo con la EPA, los incineradores de desechos médicos ocupan el cuarto lugar como los más grandes liberadores de mercurio al medio ambiente. La razón es que los desechos de mercurio son eliminados en forma inadecuada en bolsas con el símbolo de riesgo biológico junto con otros desechos sólidos que no son considerados como infecciosos. Los desechos de mercurio provienen de termómetros para pacientes y laboratorio, aparatos para medir la presión arterial, tubos de dilatación y de alimentación, baterías y lámparas fluorescentes. No es posible destruir el mercurio mediante la incineración. Se le libera más bien por la chimenea del incinerador y se deposita en la tierra y el mar. A la larga los peces lo consumen y posteriormente lo consume el ser humano. Cuando la gente come pescado contaminado puede envenenarse con mercurio. El mercurio es tóxico para el ser humano. Provoca daños al cerebro, los riñones y los pulmones. Cuando las mujeres embarazadas comen pescado contaminado con mercurio, sus bebés nacen con retraso mental. 39 estados han emitido más de 1,600 advertencias para que la gente no consuma pescado contaminado con mercurio que han encontrado en sus ríos.
Además del mercurio, los incineradores de desechos médicos liberan dioxinas a la atmósfera. Dioxinas es un nombre que se utiliza para describir una clase de sustancias químicas tóxicas que provocan cáncer, defectos de nacimiento y muchas otras enfermedades en los humanos. Se forman cuando las bolsas de soluciones intravenosas, tubos y otros plásticos de PVC son quemados en un incinerador como si fueran desechos médicos. Son liberadas a través de la chimenea del incinerador y viajan grandes distancias hasta que entran en la cadena alimenticia como el mercurio. De acuerdo con la EPA, los incineradores de desechos médicos son los segundos generadores más importantes de contaminación por dioxinas que afectan el ambiente y la cadena alimenticia.
Debido a todos los problemas de salud provocados por los incineradores de desechos médicos, la American Hospital Association y la EPA han llegado a un acuerdo de colaboración para reducir a la mitad la cantidad de desechos en el sistema hospitalario para el año 2010.

## Slide 19
Es posible emprender varias acciones encaminadas a reducir la cantidad de desechos sólidos del sistema hospitalario que son enviados en bolsas con el símbolo de riesgo biológico a los incineradores de desechos médicos para su eliminación. Estas medidas son:
Trabajar con los administradores de hospitales para diseñar políticas que apoyen los esfuerzos para reducir el número de bolsas con el símbolo de riesgo biológico.
Proporcionar información a todo el personal de hospitales sobre los contaminantes tóxicos creados por la incineración de desechos médicos.
Concientizar al personal sobre las diferentes categorías de desechos infecciosos y enseñarles a colocar sólo los desechos infecciosos en los recipientes y bolsas con el símbolo de riesgo biológico.
Colocar y conservar los recipientes y bolsas con el símbolo de riesgo biológico sólo en donde es probable que se generen desechos infecciosos.
Colocar y conservar recipientes especiales con etiquetas de riesgo biológico en áreas en donde es probable que se generen desechos patológicos y enseñar al personal que dichos recipientes sólo son para este tipo de desechos.
Mantener los desechos patológicos separados de otros desechos infecciosos.
Enviar sólo los desechos patológicos a un incinerador de desechos médicos para su eliminación.
Crear mecanismos alternativos para tratar y eliminar todos los demás desechos infecciosos (por ejemplo, los autoclaves, los hornos microondas y los materiales de tratamiento químico).

## Slide 20: Limpieza para la salud

## Slide 21
4.0 Limpieza para la salud
El objetivo del programa de limpieza de un hospital es evitar la propagación de agentes infecciosos entre los pacientes y los empleados y conservar un ambiente sano en su interior. Un ambiente sano es aquel que está libre de contaminantes peligrosos. Limpiar significa eliminar estos contaminantes del ambiente y deshacerse de ellos como es debido. Existen varios tipos de contaminantes de interiores que pueden provocar enfermedades y son los siguientes:
Contaminantes orgánicos como los compuestos químicos. Por ejemplo: folmaldehido, insecticidas y desinfectantes.
Contaminantes inorgánicos entre los que se incluyen partículas y gases inorgánicos. Por ejemplo: asbesto, plomo y monóxido de carbono.
Contaminantes radiológicos, entre los que se incluyen los de tipo ionizante (por ejemplo, el radón) y no ionizante (por ejemplo, los campos electromagnéticos)
Mezclas complejas: por ejemplo, el ollín y el tabaco, los cuales contienen materia orgánica e inorgánica
Contaminantes biológicos conocidos como biocontaminantes; por ejemplo, bacterias, virus, algas, hongos, ambrosía, ácaros.
Los contaminantes biológicos son los contaminantes más peligrosos que se pueden encontrar en el interior de un hospital. Son organismos vivos o provienen de organismos vivos y pueden encontrarse en ciertas condiciones ambientales:
1. Debe haber un hogar o depósito cómodo en el cual puedan vivir y éste puede ser cualquier lugar, y
2. Necesitan alimento (materia orgánica) y agua igual que nosotros.

## Slide 22
El aspergilo es un hongo que se encuentra en el polvo y es un ejemplo de un contaminante biológico común que vive en la tierra, el agua y la materia en descomposición. En los hospitales, pueden encontrarse en los ductos de entrada y salida del sistema de ventilación en áreas donde hay materia orgánica (polvo) y agua. Los ventiladores que se encuentran en los baños de los pacientes son un hogar ideal para estos organismos mortales y pueden ser transportados por el aire e infectar así a los pacientes. Los pacientes con inmunocompromiso están especialmente en riesgo de infección por estos biocontaminantes que provocan neumonía y provocan la muerte por lo menos en un 50 por ciento de las veces. Al mantener los ventiladores limpios y libres de polvo y desperdicios, los profesionales de servicios del medio ambiente pueden controlar las condiciones ambientales de tal manera que estos organismos no puedan crecer ni multiplicarse.

## Slide 23
Otro contaminante biológico mortal que se encuentra en los hospitales es una bacteria conocida como enterococo resistente a la vancomicina (ERV). La razón por la que esta bacteria es mortal es porque no se muere fácilmente con los antibióticos y muchos pacientes mueren al ser infectados. Los pacientes pueden infectarse con ERV si tocan superficies contaminadas como los barandales de una cama, los lavabos, llaves, perillas, o si entran en contacto con empleados del hospital que no se laven las manos. Si una persona llega al hospital portando la bacteria ERV, entonces todo lo que toque dicha persona quedará contaminado. El ERV puede sobrevivir varias semanas en el medio ambiente. Cada año miles de pacientes mueren después de infectarse con la bacteria ERV durante su estancia en el hospital. Los profesionales en desinfección y limpieza desempeñan un papel importante en el control de la propagación del ERV en todo el hospital pues deben lavarse las manos y usar guantes, y deben limpiar y desinfectar cuidadosamente todas las superficies.
Las superficies que son tocadas con las manos con regularidad se llaman superficies de alto tacto. Entre estas superficies que se encuentran en las áreas de atención a pacientes se incluyen teléfonos, perillas, interruptores de luz, llaves y la pared que rodea el inodoro. Estas superficies deben ser limpiadas y desinfectadas todos los días a fin de proteger a los pacientes y reducir la propagación de enfermedades nosocomiales como el ERV.

## Slide 24
Las enfermedades nosocomiales son aquellas que los pacientes adquieren durante su estancia en un hospital. Otro ejemplo de una enfermedad nosocomial es la diarrea provocada por la bacteria Clostridium difficile. Los pacientes adquieren esta enfermedad infecciosa al entrar en contacto con superficies contaminadas con Clostridium difficile. Los baños de los pacientes son áreas sumamente contaminadas por lo que deben ser limpiadas y desinfectadas a fondo por los profesionales en desinfección y limpieza con el fin de evitar la propagación de esta enfermedad.
Clostridium difficile

## Slide 25
El objetivo principal del programa de limpieza de un hospital es evitar la propagación de enfermedades nosocomiales entre los pacientes y los empleados. Los profesionales en desinfección y limpieza desempeñan un papel importante en la consecusión de este objetivo. Con la limpieza diaria se reduce la cantidad de microorganismos presentes en los lugares de atención a los pacientes. Limpiar es eliminar todo material extraño (por ejemplo, polvo, materia orgánica) de las superficies y debe hacerse antes de desinfectar. Las siguientes recomendaciones se dan para mejorar los procesos generales de limpieza y desinfección:
Al seleccionar un desinfectante, escoja el producto de limpieza menos tóxico y más eficaz que encuentre
Siempre limpie de las áreas menos sucias a las más sucias y de arriba para abajo en las habitaciones de los pacientes
Siempre cambie la solución desinfectante cuando se vea sucia (por lo general, después de limpiar 3 o 4 habitaciones)
Limpie el paño o trapeador que utilice cada vez que cambie una cubeta con detergente o desinfectante
Al sacudir se reduce el alimento potencial para el aspergilo y evita que los pacientes hospitalizados se infecten y que los empleados contraigan alergias
Puede sacudir sin molestar a los pacientes utilizando un paño o trapeador tratado con una sustancia química o un paño empapado con un desinfectante aprobado
Cuando quite el polvo, es importante NO sacudir el paño o trapeador porque entonces las esporas de los hongos pasarán al aire. Si los pacientes respiran estas esporas, entonces pueden enfermarse y morir
Al sacudir techos y ventilas, reporte cualquier mancha o áreas húmedas de inmediato para que sean reparadas. Los hongos tardan 72 horas en desarrollarse en lugares húmedos

## Slide 26
Las áreas de atención especial (por ejemplo, quirófanos, habitaciones aisladas y ambientes protegidos para pacientes con inmunocompromiso) necesitan atención especial durante el proceso de limpieza y desinfección. Considere las siguientes estrategias para mejorar sus procesos:
Para limpiar cada área de atención especial, utilice una cubeta llena con un desinfecante aprobado en donde sumerga un paño limpio, y debe dejar húmedos durante 10 minutos los artículos que limpie
En la limpieza diaria debe incluir el lavado y desinfección del área que rodea los interruptores de luz en las paredes, las perillas y cualquier otra área de alto tacto.
LIMPIE el trapeador y el agua para limpiar y desinfectar el piso de cada área de atención especial o habitación aislada
Cuando un paciente salga de un área de atención especial, elimine todos los artículos desechables, cambie las cortinas del cubículo y desinfecte todas las superficies, incluyendo sillas, mesas, repisas, timbres de emergencia, teléfonos, lavabos, regaderas y baños.
Evite usar equipo de limpieza que genere bruma
Si necesita utilizar una aspiradora para limpiar el piso de un área de antención especial, que sea una con filtro HEPA en el escape. Mantenga cerrada la puerta del área de atención especial mientras la aspira
No está por demás insistir en que los profesionales en desinfección y limpieza desempeñan un papel importante en evitar la propagación de agentes infecciosos entre los pacientes y los empleados de un hospital. La limpieza bien hecha permite mantener bajo control a los microorganismos y otros biocontaminantes y reduce la propagación de enfermedades nosocomiales. El profesional en desinfección y limpieza debe buscar y reportar a la gerencia todas aquellas situaciones que puedan promover el desarrollo de microorganismos.

## Slide 27
La gerencia debe trabajar en colaboración con los profesionales de servicios del medio ambiente y el personal de mantenimiento con el fin de conservar un ambiente sano dentro del hospital. Se sugieren las siguientes medidas de control básico para conservar un ambiente sano en el interior de los hospitales:
Siga un programa para todas sus actividades de limpieza y mantenimiento.
Retire el polvo y los desperdicios de todas las superficies todos los días y limpie y desinféctelas adecuadamente.
Aspire las alfombras con regularidad y límpielas a fondo por lo menos una vez al mes.
Limpie y desinfecte los conductos de aire antes de que se acumule el polvo y la suciedad.
Limpie, desinfecte y seque las superficies dentro de las primeras 24 horas posteriores a una inundación.
Retire y elimine de inmediato los materiales que se hayan mojado con agua de drenaje contaminada. Limpie, desinfecte y seque cualquier superficie contaminada.
No permita que el agua se acumule ni se estanque en ninguna parte del interior del hospital.
Limpie con frecuencia todos los humidificadores con un desinfectante como puede ser el blanqueador disuelto (1:9) o el peróxido de hidrógeno (3%).
Conserve una humedad relativa por abajo del 60 por ciento.
Limpie y desinfecte los baños todos los días.
Limpie y desinfecte los torres de enfriamiento con regularidad.
Limpie o reemplace los filtros de aire con regularidad.
Mande a limpieza profesional todo lo que sea de tela (corntinas y tapices) cada seis meses.

## Slide 28: Seguridad en el manejo de materiales peligrosos

## Slide 29: 5.0 Seguridad en el manejo de materiales peligrosos
Los profesionales en desinfección y limpieza generalmente utilizan desinfectantes químicos para limpiar superficies y matar agentes infecciosos en las habitaciones de los pacientes y en otras áreas del hospital. Si no se manejan con cuidado, estas sustancias químicas pueden provocar lesiones serias a los ojos, problemas respiratorios, quemaduras o irritación grave de la piel. Con el fin de evitar estas lesiones, la Norma de la OSHA sobre comunicación de riesgos establece que todos los hospitales deben proporcionar información y capacitación a sus empleados sobre los riesgos relacionados con las sustancias químicas en el lugar de trabajo. En particular, los empleadores deben comunicar a sus empleados los requerimientos de la Norma de la OSHA sobre comunicación de riesgos, cualquier lugar en el centro de trabajo donde haya materiales peligrosos y la ubicación y disponibilidad del programa, por escrito, sobre comunicación de riesgos del hospital y en el que se incluya la lista de sustancias químicas que se estén utilizando y las hojas de datos de seguridad que proporcionan los fabricantes de dichas sustancias. Los empleadores deben proporcionar capacitación a sus empleados sobre los siguientes temas:
Formas para detectar la presencia o fuga de una sustancia química peligrosa en el lugar de trabajo.
Los riesgos físicos y para la salud que implican estas sustancias químicas en el lugar de trabajo y las medidas que puede tomar el personal de limpieza para protegerse de dichos peligros, incluyendo los procedimientos seguros de trabajo, los procedimientos de emergencia y el equipo de protección personal que debe usarse, y
El sistema de etiquetas para identificación de riesgos en las instalaciones, la información sobre riesgos que se encuentra en las hojas de datos de seguridad y cómo puede el personal conseguir y utilizar la información contenida en dichas hojas.

## Slide 30
Con el fin de entender la información sobre riesgos que se proporciona en las hojas de datos de seguridad, los profesionales en desinfección y limpieza deben conocer primero la naturaleza de las sustancias químicas. Dichas sustancias están formadas por uno o más elementos. El oxígeno del aire que respiramos es un compuesto formado por dos átomos de oxígeno (02). El agua es un compuesto químico formado por dos elementos: dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno (H2O). Las sustancias químicas que más se utilizan están compuestas de tres elementos: carbón, hidrógeno y oxígeno. Las sustancias químicas también se presentan de diferentes formas: sólidos, líquidos, gases o vapores, y pueden ser radioactivas.
El H3, también conocido como tritio, es un ejemplo de un material radioactivo que está formado por tres átomos de hidrógeno. Los científicos lo utilizan a menudo en los laboratorios de investigación biomédica.
El alcohol isopropílico, el óxido de etileno, el formaldehico, el éter y el ácido acético glacial son ejemplos de algunas sustancias químicas que se utilizan todos los días en los hospitales.
Las sustancias químicas cambian de forma dependiendo de la temperatura y presión. El agua se convierte en hielo cuando la temperatura baja a menos de 0 °C. Cuando se calienta el agua hasta el punto de ebullición, se convierte en vapor. Algunas sustancias químicas se evaporan a temperatura ambiente o por abajo de ésta y son transportados por el aire.

## Slide 31
La gasolina es una sustancia química común que se evapora a temperatura ambiente o por abajo de ésta. Es muy flamable pues tiene un punto de flamabilidad de -43 °C. Esto significa que a 43 grados bajo cero, la gasolina despidirá suficiente vapor como para incendiarse en presencia de una chispa o una flama. Además de ser flamables, los vapores de gasolina son muy peligrosos porque son dañinos para la salud del ser humano.
Cualquier sustancia química puede ser dañina para la salud. La severidad del daño que pueda causar una sustancia química depende de la cantidad que penetre al cuerpo y cuán tóxica sea. Las sustancias químicas pueden entrar al cuerpo de una de cuatro formas:
Pueden ser inhaladas (respiradas)
Pueden ser ingeridas (tragadas)
Pueden ser absorbidas por la piel o los ojos, o
Pueden ser inyectadas
Cuando una sustancia química entra al cuerpo, se dice que ha habido una exposición. Unas cuantas sustancias químicas son sumamente tóxicas y pueden provocar la muerte inmediata o poco después de una exposición. Muy comúnmente, sin embargo, las sustancias químicas tienen efectos de exposición repentinos y de corta duración, como ardor en los ojos, piel o pulmones, o efectos de larga duración como el cáncer o los defectos de nacimiento.

## Slide 32
El formaldehido es un ejemplo de una sustancia química que puede provocar efectos de exposición de corta y larga duración. Se sospecha que provoca cáncer por lo cual se le conoce como una sustancia carcinogénica. También se le considera corrosivo. Si un material tiene un pH menor que 3 o mayor que 12, entonces se le considera corrosivo y puede provocar irritación, quemaduras o puede destruir la piel humana al entrar en contacto con ella. Es muy importante utilizar el equipo de protección personal (PPE) cuando se trabaje con material corrosivo.
La OSHA ha establecido directrices sobre los niveles inocuos de exposición a muchos contaminantes transportados por el aire como los ácaros, gases, vapores, polvo y fibras. Éstos se conocen como Niveles de exposición permisible o PEL. La Conferencia Norteamericana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) también ha establecido directrices sobre niveles inocuos de exposición a muchos contaminantes. Éstos se conocen como niveles de concentración Umbral de Valor Límite-Tiempo Promedio Ponderado (TLV-TWA) o TLV. Si la OSHA o la ACGIH han identificado un nivel de exposición inocuo para un material en particular, entonces esta información aparecerá en las hojas de datos de seguridad.

## Slide 33
Los niveles de exposición pueden dejar de ser inocuos en el lugar de trabajo en cualquier momento en caso de que ocurra un derrame o fuga de un material peligroso. Por lo tanto, es muy importante que los trabajadores sepan dónde se almacenan o utilizan los materiales peligrosos y cómo detectar un derrame o fuga en el lugar de trabajo. Algunos materiales peligrosos tienen ciertas propiedades que alertan a los trabajadores sobre una exposición potencial en caso de una fuga. Entre dichas propiedades puede mencionarse el olor, dolor de cabeza, ardor o lagrimeo de los ojos o la tos.
No todos los materiales peligrosos tienen estas propiedades y en algunos casos las señales de advertencia no se presentan sino hasta después de que el trabajador se ha expuesto a una cantidad peligrosa de material. En tales casos, los empleadores pueden instalar sistemas de alarma que se disparen cuando los niveles de exposición sean peligrosos para la vida o la salud. El óxido de etileno es un gas tóxico que se utiliza en muchos hospitales para esterilizar el instrumental quirúrgico. Se le considera un carcinógeno y un material peligroso para la salud reproductiva. Dado que no se requiere una gran cantidad para provocar un daño permanente o la muerte, muchos hospitales han instalado sistemas de alarma dentro y fuera de las áreas de los esterilizadores para alertar a los trabajadores en caso de alguna fuga. En algunos hospitales se ha limitado por completo el uso del óxido de etileno. Han encontrado un material menos peligroso para usar en los esterilizadores. El proceso de usar un material menos peligroso para realizar el mismo trabajo se conoce como "sustitución".
Si no se puede encontrar un material sustituto, es posible utilizar un material peligroso en el lugar de trabajo siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias y se sigan los procedimientos adecuados para proteger a los trabajadores contra una exposición. Dichas medidas precautorias o procedimientos para utilizar una sustancia química en particular pueden encontrarse en las hojas de datos de seguridad o en la etiqueta del producto. A continuación se presentan algunas medidas precautorias que se encuentran en las etiquetas de los productos:
Úsese en un lugar bien ventilado
Mantenga alejado de las fuentes de ignición (por ejemplo, calor o fuego)

## Slide 34
Utilice gafas protectoras
Utilice guantes de caucho para evitar el contacto con la piel
Los guantes, los overoles, gafas protectoras, las protecciones para el rostro, los delantales y las mascarillas son todos ejemplos de Equipo de Protección Personal. Si el trabajador lo utiliza de manera adeucada y uniforme, el PPE puede proporcionar una protección excelente contra los riesgos que plantean las sustancias químicas. En las hojas de datos de seguridad se indicará el tipo de equipo de protección que debe utilizar el trabajador para evitar exponerse al manejar un material determinado. Si ocurre una exposición, en dichas hojas también se indican los riesgos para la salud y las medidas de primeros auxilios.
En resumen, la Norma de la OSHA sobre comunicación de riesgos establece que los fabricantes de sustancias químicas deben evaluar los riesgos de las sustancias químicas que fabrican. Por cada sustancia química que resulte ser peligrosa, los fabricantes deben elaborar las hojas de datos de seguridad (MSDS) y proporcionarlas a la gente e instituciones que compran sus productos. Por lo tanto, los empleadores y, en este caso, los hospitales deben cumplir con la Norma de la OSHA sobre comunicación de riesgos y dar capacitación a sus empleados sobre los riesgos que se indican en las hojas de seguridad.
El BEAUCOUP es una sustancia química común que utilizan los profesionales en desinfección y limpieza en los hospitales. El fabricante de dicho producto nos ha proporcionado una hoja de datos de seguridad para que la revisemos. Dicha hoja se encuentra al final de este capítulo. Sáquela de la carpeta y utilícela para responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el nombre del producto?_______________________________
2. ¿Quién lo fabrica?___________________________________________
3. ¿Para que se utiliza?_________________________________________
4. ¿Qué ingredientes peligrosos tiene este producto? ________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

## Slide 35
5. ¿La OSHA ha establecido alguna directriz sobre el nivel de exposición inocuo a cualquiera de los ingredientes de este producto? Sí o No
6. Si la OSHA ha establecido una directriz sobre el nivel de exposición inocuo a uno de los ingredientes de este producto, ¿cuál es el nombre del ingrediente y qué significa Nivel de Exposición Permisible? ___________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
7. ¿Qué apariencia tiene el producto? __________________________
__________________________________________________________
8. ¿Es corrosivo el producto? Sí o No
9. ¿Es flamable el producto? Sí o No
10. ¿Es reactivo el producto? Sí o No
11. ¿Qué tipo de equipo de protección personal debe usar cuando maneje este producto?________________________________________
__________________________________________________________
12. ¿Qué debe hacer si este producto le cae en los ojos? ___________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
13. ¿A cuál número de teléfono puede llamar si hay una emergencia médica y necesita más información sobre este producto? ___________
_________________________________________________________
14. ¿Qué significa MSDS? ___________________________________
_________________________________________________________

## Slide 36
ECOLAB Ecolab Inc.
Ecolab Center
St. Paul, Minnesota 55102
61026143 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Página 1 de 2
  SÓLO PARA EMERGENCIAS MÉDICAS (Servicio las 24 horas): 1‑800‑328‑0026
  Llamadas desde fuera de Estados Unidos: 1‑651‑222‑5352
  PRODUCTOS DE USO PROFESIONAL ECOLAB INC.
  370 WABASHA STREET NORTH
  ST. PAUL MN 55102
  Información sobre el producto: 1-800-242-5362 Fecha de emisión: 9 de julio de 1999
  1.0 IDENTIFICACIÓN
  1.1 Nombre del producto: BEAUCOUP
  1.2 Tipo de producto: Detergente desinfectante fenólico EPA 303-223
  1.3 Clasificación de riesgo: Salud: 2 Incendio: 0 Reactividad: 0
  2.0 COMPONENTES PELIGROSOS (mg/m3)
  CAS No. % PEL TWA
  2.1 o-fenilfenol 90-43-7 3 No No
  2.2 o-bencil-p-clorofenol 120-32-1 4.5 No No
  2.3 p-t-amilfenol 80-46-6 1.5 No No
  2.4 alcohol isopropílico 67-63-0 2 980 985*
  (2-propanol, IPA)
  *(ACGIH LECP = 1230)
  STEL = exposición a corto plazo ACGIH. Límite (l5 min.) PEL = OSHA 8 hr prom en aire TWA = ACGIH 8 hr promedio C = límite máximo en aire, no se exceda
  3.0 DATOS FÍSICOS
3.1 Apariencia: Líquido café rojizo; olor floral/fenólico
3.2 Solubilidad en agua: Se mezcla con el agua en todas las proporciones
3.3 pH: 12 - 13 (100%); 9.5 - 10.5 (use solución)
  3.4 Punto inicial de ebullición: > 100 °C
  3.5 Gravedad específica: 1.05 @ 20 °C
  4.0 DATOS SOBRE EXPLOSIÓN E INCENDIO
  4.1 Riesgos especiales de incendio: Ninguno
  4.2 Métodos para combate de incendio: el producto no es combustible
  5.0 DATOS SOBRE REACTIVIDAD
5.1 Estabilidad: Estable en condiciones normales de manejo. El producto se separa al congelarse y se restablece agitándolo a temperatura ambiente.
5.2 Condiciones que deben evitarse: sólo debe mezclarse con agua.
6.0 PROCEDIMIENTOS ANTE DERRAME O FUGA. UTILICE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
  6.1 Limpieza: Cóloque barreras de contención cuando el derrame sea abundante. Regréselo al recipiente utilizando una bomba o recójalo con un absorbente inerte. Enjuague los residuos con agua y viértalos en el alcantarillado.
  6.2 Eliminación de desechos: Consulte a las autoridades estatales o locales sobre los límites de eliminación de desechos químicos.
  Nota: Las sustancias sujetas a presentación de informes conforme al decreto SARA 313 están señaladas con este símbolo "#".

## Slide 37
ECOLAB Ecolab Inc.
Ecolab Center
St. Paul, Minnesota 55102
929958 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Página 2 de 2
  Producto: BEAUCOUP
  PRODUCTOS DE USO PROFESIONAL ECOLAB INC.
  SÓLO PARA EMERGENCIAS MÉDICAS (Servicio las 24 horas): 1-800-328-0026
  7.0 DATOS SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD
  7.1 Efectos de sobreexposición a la sustancia concentrada:
  Ojos: Provoca daño a los ojos; quemaduras posibles por sustancias químicas.
  Piel: Provoca irritación en la piel; posibles quemaduras por sustancias químicas.
  En caso de ingesión: Dañino. Puede dañar el tejido mucoso. Una dosis importante puede provocar un shock circulatorio, depresión respiratoria y convulsión.
  Si se inhala: El vapor o bruma puede provocar irritación.
  8.0 PRIMEROS AUXILIOS
  8.1 Ojos: Enjuáguelos de inmediato con agua corriente fría. Retire los lentes de contacto y siga enjuagando durante 15 minutos y mantenga abiertos los párpados para que se enguaje todo el ojo. LLAME AL MÉDICO DE INMEDIATO.
  8.2 Piel: Enjuague la piel de inmediato con agua corriente fría y abundante durante por lo menos 15 minutos. Lave las prendas de vestir contaminadas antes de volverlas a usar.
  8.3 En caso de ingestión: Enjuague la boca de inmediato y después beba 1 o 2 vasos grandes con agua. NO provoque el vómito. NUNCA administre nada por vía oral a una persona inconsciente.
  8.4 Si se inhala: Si se siente afectado, vaya a un lugar donde haya aire fresco.
  LLAME DE INMEDIATO AL NÚMERO DE EMERGENCIAS MÉDICAS, 1-800-328-0026, AL CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTOS O A UN MÉDICO.
  9.0 MEDIDAS DE PROTECCIÓN
9.1 PARA CONCENTRADOS:
Ojos: Utilice gafas protectoras. En caso de exposición continua o severa, utilice una mascarilla sobre las gafas protectoras.
Piel: Utilice guantes de caucho.
9.2 SOLUCIONES PARA USO: Evite el contacto con las soluciones de uso. También pueden ser peligrosas. Utilice el equipo de protección necesario.
  10.0 INFORMACIÓN/PRECAUCIONES ADICIONALES
  10.1 Propósito de la emisión 7/9/1999: Conversión del sitema y actualización de estilo. Reemplaza a la emisión del 12 de mayo de 1998.
  NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS
  Se considera que la información antes indicada es correcta con respecto a la fórmula utilizada para la fabricación de este producto. Dado que puede haber cambios en los datos, normas y reglamentos, y que las condiciones de uso y manejo están fuera de nuestro control, NO SE GARANTIZA, DE MANERA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, LA INTEGRIDAD NI LA PRECISIÓN AL TRAVÉS DEL TIEMPO DE ESTA INFORMACIÓN.

## Slide 38: Prevención de piquetes de agujas y lesiones

## Slide 39: 6.0 Prevención piquetes de agujas y lesiones
El National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) publicó una alerta en noviembre de 1999 con el fin de proporcionar información científica actualizada sobre los riesgos de piquetes por agujas y la transmisión de patógenos transportados por la sangre para los trabajadores de los hospitales. Según esta alerta, se estima que cada año en Estados Unidos los trabajadores de hospitales sufren entre 600,000 y 800,000 piquetes con agujas y otras lesiones percutáneas. Cerca de la mitad de estas lesiones no son reportadas. Los datos sugieren que en un hospital promedio, ocurren cerca de 30 lesiones por piquetes de aguja por año por cada 100 camas. De las lesiones por piquetes de aguja reportadas, cerca del 41 por ciento ocurren por las siguientes razones:
Objetos no eliminados debidamente
Causas relacionadas con el desecho
Colisión entre el trabajador y el objeto, y
Limpieza
En un artículo publicado en el Journal of Occupational Medicine de enero de 1991, los investigadores proporcionaron datos sobre las lesiones que sufrieron los empleados de limpieza de los laboratorios médicos de una universidad importante. Se reportó una tasa de incidencia de 46 lesiones por cada 100 empleados de limpieza por año. El 37 por ciento de las lesiones eran cortadas y piquetes y el 70 por ciento de éstas se atribuían a cristal, agujas o instrumentos cortantes. El 65 por ciento de los empleados de limpieza que participaron en este estudio indicaron que no siempre reportaban sus lesiones.
Con el fin de reducir los piquetes de aguja y otras lesiones, se recomiendan las siguientes medidas de control para proteger a los profesionales en desinfección y limpieza:
Utilice siempre el equipo de protección necesario para realizar su trabajo en forma segura y para evitar así que la piel, ropa y membranas mucosas entren en contacto con los materiales potencialmente infecciosos (por ejemplo, guantes, máscarillas, gafas, batas y delantales).

## Slide 40
Debe usar una bata o delantal si existe la posibilidad de que su ropa entre en contacto con material infectado
Debe usar una mascarilla o gafas protectoras si exite la posibilidad de que la boca, nariz u ojos entren en contacto con material infectado
Debe usar guantes para evitar que las manos entren en contacto con sustancias químicas y materiales potencialmente infecciosos
Utilice guantes resistentes a los piquetes cuando realice labores sumamente riesgosas (por ejemplo, al cambiar cajas de agujas, recoger cristales rotos, manejar recipientes de desechos infecciosos)
Localice los recipientes resistentes a los piquetes y a prueba de fugas para la eliminación de objetos cortantes y agujas en áreas en donde sean de fácil acceso y que las use el personal médico
Asegúrese de que se vacíen los recipientes para objetos cortantes y agujas antes de que se llenen
Reporte a sus superiores cualquier recipiente para objetos cortantes que se encuentre a una altura inconveniente o que no sea de fácil acceso para el personal médico
Reporte a sus superiores cualquier aguja u objeto cortante que no haya sido desechado adecuadamente por el personal que atiende a los pacientes
Utilice una escoba y un recogedor para recoger cristales rotos que puedan estar contaminados con sangre u otros líquidos corporales
Toque lo menos posible la ropa contaminada, incluyendo sábanas. No la sacuda. Manténgalas alejadas de su cuerpo y colóquelas en el recipiente correspondiente sin aplastarlo
Al cargar las bolsas rojas u otros recipientes de desechos médicos, manténgalos alejados de su cuerpo
Cuando limpie las áreas contaminadas, evite salpicar o rociar

## Slide 41
Si tiene alguna herida en las manos, cúbrala debidamente antes de ponerse los guantes
Si utiliza guantes de látex, lávelos siempre y quíteselos después de limpiar una habitación o cualquier otra área que pueda estar contaminada
No debe usar guantes sucios después de terminar la limpieza de un lugar. Si no se los quita, contaminará otras áreas del hospital y propagará enfermedades entre los pacientes
Siempre lávese las manos después de quitarse los guantes y cuando las tenga sucias
Lávese siempre las manos al pasar de una habitación a otra
Cumpla con las medidas de seguridad en el trabajo (por ejemplo, no coma, ni beba, ni fume, ni se aplique lápiz labial ni toque lentes de contacto en lugares donde pueda exponerse a la sangre u otros materiales que puedan estar infectados)
Mantenga los alimentos y las bebidas alejados de aquellas áreas en donde pueda haber sangre u otros materiales potencialmente infecciosos
Reporte todas las lesiones provocadas por agujas y otras exposiciones potenciales a patógenos transportados por la sangre al personal encargado del control de infecciones en su centro de trabajo
Siga las recomendaciones que le dé el personal encargado del control de infecciones después de una exposición potencial
Pida información a dicho personal sobre la vacuna contra la hepatitis B que se proporciona en forma gratuita a los profesionales en desinfección y limpieza

## Slide 42
Respuesta ante derrames

## Slide 43
7.0 Respuesta ante derrames
Los profesionales en desinfección y limpieza responden generalmente a las llamadas de auxilio para limpiar materiales derramados en las salas y otras áreas del hospital. A menudo, dichos derrames consisten en líquidos corporales como orina, sangre y excremento que puede o no ser infeccioso. Independientemente de que el material sea infeccioso o no, cualquier líquido corporal debe ser considerado como potencialmente infeccioso y el profesional en desinfección y limpieza debe recibir capacitación en los siguientes temas:
El plan de respuesta del hospital ante emergencias provocadas por derrames de materiales peligrosos (por ejemplo, notificación, equipo de protección personal, respuesta ante derrames, mantenimiento de equipo, etc.)
Los diferentes tipos de microorganismos que pueden encontrarse en el lugar de trabajo y a los que sean susceptibles (por ejemplo, E. coli, EURM, ERV), además de definiciones y síntomas resultantes de la exposición
Seguridad y control de derrames
Las medidas que pueden tomar los profesionales en desinfección y limpieza para protegerse y reducir los riesgos de exposición durante las operaciones de limpieza e incluir el equipo de protección adecuado
Limpieza de superficies contaminadas
Selección de desinfectantes y procedimientos efectivos de descontaminación
Procedimientos adecuados para la eliminación de materiales de desecho que puedan ser infecciosos
Remoción del equipo de protección, descontaminación o desecho, y
El plan del hospital para el control de exposiciones a patógenos transportados por la sangre y programas de atención a la salud de los empleados y vigilancia médica

## Slide 44
¿Los profesionales en desinfección y limpieza necesitan una capacitación especial para limpiar derrames de materiales peligrosos en un hospital?
La Norma de la OSHA sobre Operaciones Relativas a Desechos Peligrosos y Respuesta en Casos de Emergencia (mejor conocida en inglés como HAZWOPER) establece que los trabajadores deben recibir capacitación para para realizar sus deberes sin poner en peligro su vida ni la de los demás. Un derrame de material peligroso que represente un peligro significativo para la seguridad o la salud de las personas que se encuentre en el área inmediata debe ser limpiado por aquellos empleados que hayan recibido algún tipo de capacitación HAZWOPER.
Un derrame que represente un riesgo menor para la seguridad y salud de las personas que se encuentren en el área inmediata se considera como "fortuito" y los empleados que no hayan recibido la capacitación HAZWOPER pueden limpiarlo con toda seguridad. Un derrame fortuito es una fuga de material peligroso que puede no convertirse en una emergencia en un plazo breve. Las fugas fortuitas son los limitadas en cantidad, potencial de exposicón o toxicidad y plantean riesgos leves para la seguridad o la salud de los empleados en el área de trabajo inmediata o para aquellos encargados de limpiarlas. Un empleado que está familiarizado con los peligros del material puede limpiar un derrame fortuito sin problema alguno.
Depende del personal administrativo decidir si un derrame es fortuito o no.

## Slide 45
Las propiedades del material peligroso (por ejemplo, tóxico, flamable, corrosivo, radioactivo, etc.) y las circunstancias particulares en las que ocurra el derrame, como la cantidad, el lugar y la ventilación determinarán si los empleados pueden limpiar con seguridad el derrame. Además, existen factores que pueden reducir los peligros relacionados con el derrame y su limpieza, como el hecho de que el empleado conozca el área de trabajo inmediata, el equipo de respuesta y de protección personal disponible y los procedimientos de operación normal prestablecidos para responder a los derrames de material peligroso. En algunos casos, quizás haya algunas medidas de control de ingeniería que puedan activar los empleados para ayudarse así a controlar y detener la fuga de material peligroso (por ejemplo, cerrar una válvula o encender un ventilador).
Estas consideraciones (propiedades del material peligroso, las circunstancias del derrame y los factores mitigantes en el área de trabajo) se combinan para definir un derrame fortuito o un derrame que requiere una respuesta de emergencia. La categoría que se le dé a un derrame depende del lugar, de las políticas internas y de la respuesta ante emergencias o plan de contingencia de un hospital.
Los derrames potenciales de materiales peligrosos en un hospital pueden definirse de la siguiente manera:
1. Derrames que son claramente fortuitos independientemente de las circunstancias
2. Derrames que pueden ser fortuitos o que requieren una respuesta de emergencia dependiendo de las circunstancias, y
3. Derrames que evidentemente requieren una respuesta de emergencia independientemente de las circunstancias.

## Slide 46
Derrames que son claramente fortuitos
Por ejemplo: Si en un laboratorio hay un material peligroso que siempre está almacenado en pequeñas cantidades como recipientes de medio litro o en tubos de ensaye, y dicho material no representa una amenza significativa para la seguridad y la salud y si se derrama en el lugar y en estas cantidades, entonces los riesgos de tener una fuga que pueda convertirse en una emergencia son mínimos. En este ejemplo, puede haber derrames fortuitos y los empleados podrán limpiarlos sin riesgos si han recibido la capacitación pertinente de conformidad con la Norma de la OSHA sobre comunicación de riesgos.
Derrames que peden ser fortuitos o que requieran una respuesta de emergencia dependiendo de las circunstancias
Por ejemplo: Una fuga de mercurio en una fábrica de termómetros de mercurio tal vez no necesite una respuesta de emergencia debido al conocimiento avanzado del personal que trabaja en ella y el equipo disponible para hacer frente a la fuga. Sin embargo, un derrame del mismo tamaño en una sala de exploración puede ser motivo de una respuesta de emergencia con la intervención del personal especialmente capacitado. El plan de respuesta ante emergencias del hospital en este caso implica evacuar a todas las personas que se encuentren en la sala de exploración y dar aviso al equipo de respuestas ante derrames o al contratista encargado de materiales peligrosos.
Derrames que requieren una respuesta de emergencia independientemente de las circunstancias
Existen derrames de materiales peligrosos que representan una amenaza significativa para la salud y la seguridad y que, por su misma naturaleza, requieren una respuesta de emergencia independientemente de las circunstancias que rodeen la fuga o los factores atenuantes. Un empleador debe determinar, en consecuencia, el potencial de dicha emergencia y planear los procedimientos de respuesta. Dichos procedimientos deben ser incluidos en el plan de respuesta ante emergencias del hospital.

## Slide 47
Un plan de respuesta ante emergencias incluye, entre otras cosas, las siguientes situaciones:
1. La respuesta viene de fuera del centro de asistencia médica (por ejemplo, la central de bomberos local)
2. La fuga implica la evacuación de todos los empleados del área
3. La fuga representa, o puede representar, un peligro inmediato para la vida y la salud
4. La fuga representa una amenaza seria de fuego o explosión
5. La fuga requiere atención inmediata debido al peligro inminente
6. La fuga puede provocar altos niveles de exposición a sustancias tóxicas
7. No existe la certidumbre de que el empleado pueda manejar la seriedad del riesgo con el equipo de protección personal y demás equipo que tenga disponible y fácilmente pueden excederse los límites de exposición, y
8. La situación no es clara o faltan datos sobre factores importantes.
¿Se le ocurre algún ejemplo de un derrame o fuga que requiera una respuesta de emergencia?

## Slide 48: Transporte de desechos médicos

## Slide 49: 8.0 Manejo de desechos médicos regulados, eliminación y requerimientos de transporte
Existe gran preocupación sobre el manejo adecuado de los desechos generados por los hospitales. Los profesionales en desinfección y limpieza son responsables de la recolección de desechos en cada área donde se generen y transportarlos al lugar indicado para su eliminación o almacenamiento en dicho centro. Si no se manejan adecuadamente algunos desechos o no son eliminados como es debido, los hospitales pueden ser sujetos a multas. Algunos de los desechos que generan dichos centros pueden ser infecciosos y transmitir enfermedades si no se manejan o eliminan como es debido. Es importante que los profesionales en desinfección y limpieza reciban capacitación en las siguientes áreas:
El plan para el manejo de deschos del hospital
Los diferentes tipos de deschos por los cuales serán responsables
La definición o identificación de desechos infecciosos, incluyendo dónde es probable que se generen y cómo se van a separar de otros desechos
Separación, confinamiento y etiquetado adecuado de los desechos en el hospital
Reglamentos de transporte establecidos por el Departamento de Transporte (DOT) para desechos médicos infecciosos o regulados transportados para tratamiento o incineración en otro lugar, y
Reglamentos estatales o locales para la eliminación de desechos médicos o infecciosos

## Slide 50
La OSHA regula los desechos infecciosos en el lugar de trabajo aplicando los requerimientos de la Norma sobre Patógenos transportados por la Sangre. Cuando los profesionales en desinfección y limpieza recogen desechos infecciosos en cada punto de generación en el hosital (por ejemplo, en las habitaciones, quirófanos, laboratorios de patología, etc.) y lo transportan al lugar indicado para su tratamiento o almacenamiento en el lugar (por ejemplo, el área de carga, etc.) deben hacerlo de conformidad con los reglamentos de la OSHA. Ello significa que los desechos deben ser aislados de manera adecuada en el momento de la recolección, colocando las agujas y los instrumentos cortantes contaminados en recipientes rojos o con etiqueta de riesgo biológico con tapa, resistentes a las picaduras y a prueba de fugas, y todos los demás desechos infecciosos en bolsas o recipientes de color rojo o con etiqueta de riesgo biológico con tapa y a prueba de fugas.
Los desechos infecciosos pueden o no ser tratados en el hospital antes de ser enviados a otro lugar para su eliminación final. Si los desechos son tratados en el sitio para que dejen de representar un riesgo de infecciones, entonces ya no se les considerará infecciosos y pueden ser transportados como desechos comunes a un centro de eliminación de desechos sólidos (por ejemplo, rellenos sanitarios, estación de transferencia) regulados por las autoridades estatales o locales. Si los desechos no son tratados en el sitio, entonces se les considera como infecciosos y como material peligroso conforme al DOT y deben ser transportados de acuerdo con los reglamentos de transporte de materiales peligrosos del DOT.
Los reglamentos del DOT indican que todas las sustancias infecciosas, incluso los desechos médicos regulados, deben ser preparados para su embarque por personal capacitado. En particular, el personal debe recibir capacitación inicial y continua (cada dos años) que cumpla con los requisitos de capacitación del DOT en las siguientes tres áreas temáticas:
Concientización y familiarización general que permita al empleado reconocer e identificar los desechos médicos regulados tal y como los define el DOT.

## Slide 51
Capacitación específica para el puesto para que el empleado se familiarice con los requerimientos de embarque del DOT relacionados con el trabajo que desempeña, y
Seguridad relacionada con los riesgos específicos asociados con los desechos médicos regulados, manejo de paquetes que contengan desechos médicos regulados y los procedimientos de respuesta ante emergencias e información que requiere el DOT para todo embarque de desechos médicos regulados en caso de una fuga accidental.
El DOT ordena que el personal se someta a un examen al término de la capacitación en estas tres áreas temáticas.
El hospital debe conservar un expediente actualizado de la capacitación que reciba cada empleado encargado de preparar los desechos médicos regulados para su embarque a un centro de tratamiento. Este expediente debe incluir:
El nombre del empleado
La fecha de la sesión de capacitación más reciente
Una descripción, copia o ubicación del material de apoyo utilizado
El nombre y dirección de la persona que impartió dicha capacitación, y
Un certificado que indique que el empleado recibió la capacitación y el examen correspondiente.
De acuerdo con los reglamentos de embarque del DOT, los desechos médicos regulados deben ser embarcados en paquetes que estén debidamente etiquetados y marcados. Lea por favor el folleto del DOT titulado "Sustancias infecciosas".
También debe prepararse un documento de embarque por cada embarque de desechos médicos regulados que salga del centro de asistencia médica. Debe incluirse una descripción del embarque de desechos médicos regulados en el documento de embarque así como el nombre del hospital y un número de teléfono para casos de emergencia.

## Slide 52
La descripción del embarque de desechos en el documento del embarque debe incluir la siguiente información:
El nombre adecuado del embarque: desechos médicos regulados
La clasificación de riesgo: 6.2
El número de identificación: NA 3291 y
Grupo de empaque: II
El documento de embarque también debe incluir la cantidad total que se está embarcando para tratamiento. Vea el ejemplo de la página siguiente en el que se muestra cómo llenar un documento de embarque de una carga de desechos médicos regulados no tratados que salen de un hospital.
Es importante que los profesionales en desinfección y limpieza entiendan que los desechos médicos regulados no tratados son considerados como sustancias infecciosas y como material peligroso de acuerdo con el DOT. Deben ser transportados desde el hospital de acuerdo con los reglamentos de embarque del DOT. Si los desechos médicos regulados no tratados no son eliminados como es debido en el lugar de acopio de desechos sólidos generales y transportados a una estación de transferencia o relleno sanitario, el hospital puede ser sujeto a multas por parte del gobierno local y del DOT federal.
$25,000.00

## Slide 53
Definiciones

## Slide 54
9.0 Definiciones
Pacientes con inmunocompromiso: pacientes que no pueden luchar contra germenes que provocan enfermedades.
Área de atención especial: una habitación que requiere limpieza especial a fin de evitar que los germenes entren o salgan del área (por ejemplo, quirófanos, habitaciones asiladas, ambientes protegidos para los pacientes con inmunocompromiso).
Germicida: un agente, por lo general una sustancia química, que destruye los microorganismos (germenes).
Espora: un germen en estado de reposo o letargo.
Bactericida: un germicida utilizado para matar bacterias.
Fungicida: un germicida utilizado para matar hongos.
Tuberculocida: un germicida utilizado para matar el virus de la tuberculosis (TB).
Desinfectante: un germicida que mata todos los organismos presentes en las superficies pero que no necesariamente mata sus esporas.
Esterilizante: un germicida que mata todos los microorganismos incluyendo sus esporas.
Antiséptico: un germicida que mata los microorganismos presentes en la piel (por ejemplo, manos, brazos, etc.)
Filtro HEPA: filtro de aire particulado de alta eficiencia. Filtro que puede remover del aire partículas muy pequeñas, > 0.3 micras en tamaño, con una eficacia del 99.97 por ciento.
Material radioactivo: una sustancia que despide radiación (ondas o partículas) que puede ser dañino y provocar lesiones, enfermedad o muerte dependiendo del tipo y cantidad de radiación absorbida por la persona expuesta al material.

## Slide 55
Equipo de protección personal (PPE): equipo que actúa como una barrera entre el trabajador que lo utiliza y el peligro; incluye protecciones para los ojos, mascarillas y viseras, guantes, botas, casco, ropa y respiradores.
Umbral de Valor Límite-Tiempo Promedio Ponderado (TLV-TWA): concentración en el aire de una sustancia determinada a la que pueden estar expuestos en forma repetida todos los trabajadores todos los días sin tener efectos adversos para la salud de acuerdo con la Conferencia Norteamericana de Higienistas Industriales Gubernamentales.
Nivel de Exposición Permisible (NEP): concentración presente en el aire de una sustancia determinada a la que pueden estar expuestos casi todos los trabajadores todos los días sin efectos adversos para la salud de acuerdo con la Occupational Safety and Health Administration.
pH: medida de la acidez o alcalinidad de una sustancia. En una escala numérica, es igual a 7 en el caso de las sustancias neutras como el agua, y cuanto más alto sea el pH (>7), más alcalina es una solución y cuanto más bajo sea el pH (<7), más ácida es una solución.
Percutáneo: aquello que atraviesa la piel.
Bolsa roja: bolsa de plástico de color rojo que se utiliza para eliminar desechos infecciosos.
Desechos médicos regulados [según la Occupational Safety and Health Administration (OSHA)]: sangre en estado líquido o semiliquido u otros materiales potencialmente infecciosos; artículos contaminados que pueden liberar sangre u otros materiales potencialmente infecciosos en estado líquido o semilíquido si son sujetos a presión; objetos cubiertos con sangre seca u otros materiales potencialmente infecciosos y que pueden liberar estos materiales durante su manejo; objetos cortantes contaminados y desechos patológicos y microbiológicos que contengan sangre u otros materiales potencialmente infecciosos.
Empapado: saturado hasta el punto de chorrear.

## Slide 56
Otros materiales potencialmente infecciosos (definición de la OSHA): los siguientes líquidos corporales: semen, secreciones vaginales, líquido cerebroespinal, líquido sinovial, líquido pleural, líquido pericardial, líquido peritoneal, líquido amniótico, saliva en procedimientos dentales, cualquier líquido corporal que esté visiblemente contaminado con sangre y todos los líquidos corporales en situaciones en las que sea díficil diferenciar entre líquidos corporales, cualquier tejido u órgano humano íntegro, células o cultivos de tejidos con VIH, cultivos de órganos, medios de cultivo u otras soluciones que contengan VIH o virus de hepatitis B, y sangre, órganos y otros tejidos de animles de experimentación infectados con VIH o hepatitis B.
Desechos infecciosos (definición del Distrito de Columbia): cualquier desecho o combinación de desechos en estado sólido, líquido, semisólido o gaseoso que debido a sus características infecciosas, y según lo determina el alcalde de la ciudad, puede: a) provocar o contribuir de manera significativa al aumento en la mortalidad o un aumento en enfermedades serias irreversibles o reversibles incapacitantes; b) representar un peligro considerable real o potencial para la salud humana o el ambiente cuando se le trata, almacena, transporta o desecha sin el debido cuidado.
Sustancia infecciosa [definición del Departmento del Transporte (DOT)]: un microorganismo vivo, o sus toxinas, que provoca o puede provocar enfermedades en humanos o animales.
Desechos médicos regulados (definición del DOT): desecho o material reutilizable que contiene una sustancia infecciosa y que se genera durante el diagnóstico, tratamiento o investigación en seres humanos o animales.
Prion: proteína infecciosa.